第4部分

操作技能复习题

一、用显微镜观察宝石的内外部特征（试题代码：1.1；考核时间：5min）

1、试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本1.1

（2）工作任务

对标本1.1进行显微镜下的检验

（3）技能要求

1）能够正确使用显微镜

2）准确给出显微镜的测试现象与结论

（4）质量指标

1）显微镜的操作准确

2）显微镜的测试现象及结论准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1 | 正确使用显微镜，准确描述观察宝石的内部特征及外部特征时显微镜状态，总计2项，错误1项扣0.5分 |  |  |
| O2 | 1 | 正确描述显微镜下宝石的内部特征，错误扣0.5分 |  |  |
| O3 | 1 | 正确描述显微镜下宝石的外部特征，错误扣1分 |  |  |

二、用分光镜观察宝石的特征吸收光谱（试题代码：1.2；考核时间：5min）

1、试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本1.2

（2）工作任务

对标本1.2进行分光镜的检验

（3）技能要求

1）能够正确使用分光镜

2）准确给出分光镜测试的现象与结论

（4）质量指标

1）分光镜的操作准确

2）分光镜的测试现象及结论准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 0.5 | 正确使用分光镜，准确描述分光镜状态，错误扣0.5分 |  |  |
| O2 | 1.5 | 正确描述分光镜下宝石的现象并做图示，总计2项，错误1项扣0.75分 |  |  |
| O3 | 1 | 正确写出宝石在分光镜下结论，错误扣1分 |  |  |

- 用折射仪观察及测试宝石折射率、双折射率及轴性特征

（试题代码：1.3；考核时间：10min）

1、试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本1.3

（2）工作任务

对标本1.3进行折射仪的检验

（3）技能要求

1）能够正确使用折射仪

2）准确给出折射仪的测试现象与结论

（4）质量指标

1）折射仪的操作准确

2）折射仪的测试现象及结论准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 0.5 | 正确使用折射仪，准确描述折射仪状态，错误扣0.5分 |  |  |
| O2 | 0.5 | 正确描述折射仪下宝石的现象，错误扣0.5分 |  |  |
| O3 | 2 | 正确写出宝石的双折射率，双折射率偏差0.002，不扣分； 双折射率偏差0.003-0.004，扣1分； 双折射率偏差大于0.004，扣2分； |  |  |
| 04 | 1 | 正确写出宝石的轴性特征，错误扣1分 |  |  |

- 用常规检测仪器进行常见宝石品种的鉴别

（试题代码：2.1，考核时间：110min）

1、试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本2.1.1-2.1.8

（2）工作任务

对标本2.1.1-2.1.8进行彩色宝石品种检验

（3）技能要求

1）能够正确描述样品的外部和内部特征

2）能够根据样品的观察特征，正确选择有用的测试仪器，并得出测试信息和结论

3）能根据样品的观察特征和测试结论得出准确的定名；定名依据国家标准《GB/T 16552 珠宝玉石  名称》

（4）质量指标

1）宝石材料的的外部和内部特征描述准确

2）常规宝石检验检测设备的测试现象及结论准确

3）宝石的定名准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1.5 | 能对宝石进行外观检查（称量、颜色、形状、光泽、透明度、特殊光学效应），总计6项，错误1项扣0.25分 |  |  |
| 02 | 0.5 | 偏光镜测试准确，错误扣0.5分 |  |  |
| 03 | 0.5 | 多色性测试准确，错误扣0.5分 |  |  |
| 04 | 1 | 折射率测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 05 | 1 | 密度测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 06 | 0.5 | 滤色镜测试准确，错误扣0.5分 |  |  |
| 07 | 0.5 | 紫外荧光测试准确，错误扣0.5分 |  |  |
| 08 | 1 | 放大检查（内、外部特征）测试准确，总计2项，错误1项扣0.5分 |  |  |
| 09 | 1 | 分光镜测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 10 | 2 | 宝石定名正确； 定名基本正确（文字错误，描述不完整），扣0.5分； 定名基本正确（文字错误，描述不完整，没有定名至宝石种，没有注明宝石性质），扣1分； 定名错误或无定名，扣2分 |  |  |

- 宝石的净度评价（试题代码：2.2，考核时间：5min）

1、试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本2.2

（2）工作任务

对标本2.2进行净度评价

（3）技能要求

1）能够正确观察样品的外部和内部特征

2）能根据国标对宝石进行切工评价

（4）质量指标

1）宝石的外部和内部特征描述准确

2）宝石切工评价准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1 | 宝石的内部特征观察准确，错误扣1分 |  |  |
| O2 | 1 | 宝石的外部特征观察准确，错误扣1分 |  |  |
| O3 | 2 | 宝石进行净度评价准确（观测特征、净度级别），总计2项，错误1项扣1分 |  |  |

- 对宝石的充填程度进行划分（试题代码：3.1，考核时间：5min）

- 试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本3.1

（2）工作任务

对试题3.1进行宝石充填程度的划分

（3）技能要求

1）能够正确描述样品的观察特征

2）能够正确写出样品的充填程度

（4）质量指标

1）样品的观察特征准确

2）样品充填程度结论准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 0.5 | 正确写出宝石的裂隙类型，错误扣0.5分 |  |  |
| O2 | 0.5 | 正确写出宝石的观察特征，错误扣0.5分 |  |  |
| O3 | 1 | 正确写出宝石的净度级别，错误扣1分 |  |  |

- 对人工及优化处理宝石出具检测报告并进行命名

（试题代码：3.2，考核时间：15min）

- 试题单

（1）场地设备要求

1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，分光镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，双目显微镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

2）待测的彩色宝石标本3.2

（2）工作任务

对标本3.2进行彩色宝石品种检验并出具检测报告

（3）技能要求

1）能够正确描述样品的外部和内部特征

2）能够根据样品的观察特征，正确选择有用的测试仪器，并得出测试信息和结论

3）能正确出具检测报告

（4）质量指标

1）宝石材料的的外部和内部特征描述准确

2）常规宝石检验检测设备的测试现象及结论准确

3）检测报告出具准确

2、评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 质量检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 02 | 1 | 形状检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 03 | 1 | 颜色检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 04 | 1 | 放大检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 05 | 4 | 检验结论正确； 定名基本正确（文字错误，描述不完整），扣1分； 定名基本正确（文字错误，描述不完整，没有定名至宝石种，没有注明宝石性质），扣2分； 定名错误或无定名，扣4分 |  |  |